## Slide 1
峰值
鸿蒙 · Native Memory & Ftrace 分析
HarmonyOS
应用内存分析工具
Trace 抓取 · 峰值定位 · 穿透归属 · 归因报告
gitcode.com/hdcck/harmonyos-memory-analyzer
技术概览 · 2026.08

## Slide 2
01 · 项目概览
是什么 · 解决什么问题
HarmonyOS 应用内存分析工具
2 / 11
工具定位
抓取
采集鸿蒙应用 Native Memory 与 Ftrace 数据
分析
精确峰值定位、内存泄漏检测、调用链归属
归因
多维度内存归因（Native/ARKTS/ION/GPU/JS/Swap）
目标
鸿蒙应用内存性能调优、泄漏排查、版本对比
4
种采集模式
事件 / 统计 / 采样 / 数据
10
章节归因报告
--attribution 全景分解
13.5×
调用链查询提速
540s → 40s 批量优化
<3%
Swap 差距验证
smaps vs hidumper

## Slide 3
02 · 核心能力
功能特性全景
HarmonyOS 应用内存分析工具
3 / 11
事件模式（推荐）
逐事件记录分配/释放，精确峰值与泄漏
采样模式
仅 hidumper + smaps 快照，低开销
数据模式
轻量采集，自动生成 PSS 趋势图
峰值分析
结合 hidumper 时序，多维度分解峰值
智能穿透归属
穿透基础设施库，定位业务调用者
归因分析
多维度归因 + 差距分析（<3%）
深度报告
调用链 / 时间序列 / FD 泄漏检测
屏幕截屏同步
采集期 ~3FPS 截屏，时间对齐
Ftrace 抓取归档
抓取系统追踪数据并归档
符号缺失检测
自动识别待符号化库并给方案
单 SO 深度分析
分析指定 SO 的内存分配详情
ArkUI 节点树可视化
节点 dump + SVG 布局 + 差分对比

## Slide 4
03 · 模式选型
四种采集模式对比
HarmonyOS 应用内存分析工具
4 / 11
对比项 | 事件模式 ★推荐 | 统计模式 | 采样模式 | 数据模式
配置 | statistics_interval:0 | statistics_interval:10 | 无需配置 | 无需配置
数据表 | native_hook | native_hook_statistic | CSV 文件 | CSV 文件
精确峰值 | 支持（配 hidumper） | 不支持 | 部分（系统级） | 部分（系统级）
泄漏检测 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持
趋势图 | 无 | 无 | 无 | 自动生成
.hap 帧 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持
采集开销 | 高 | 中 | 低 | 低
适用场景 | 精确峰值 / 泄漏 / 持有 | 分配热点 / ArkTS | 快照 / 长时监控 | 快速看趋势
★ 事件模式为推荐默认：精确峰值 + 泄漏检测 + 内存持有分析能力最完整；采样/数据模式适合无需 trace 的快速查看。

## Slide 5
04 · 快速开始
环境要求与一键抓取
HarmonyOS 应用内存分析工具
5 / 11
环境要求
macOS / Linux / Windows
跨平台运行
Python 3.x
分析脚本运行时
hdc
鸿蒙调试工具
root 设备（必需）
采集 Native Memory Trace
DFX 小包（必需）
hiprofiler 数据采集
安装
1 git clone https://gitcode.com/hdcck/harmonyos-memory-analyzer.git 2 cd harmonyos-memory-analyzer 3 chmod +x scripts/*.sh scripts/*.py
一键抓取（事件模式）
1 # 事件模式（推荐） 2 ./scripts/memory_analyze.sh \ 3 --package com.example.app --duration 60 \ 4 --config hiprofiler_nativehook_event.txt 5 6 # 启用归因分析 7 ./scripts/memory_analyze.sh -p com.example.app -d 60 --attribution 8 9 # 带屏幕截屏同步 10 ./scripts/memory_analyze.sh -p com.tencent.wechat -d 70 --screen
提示词示例
>
用事件模式抓取 com.example.app 的 Native Memory，60 秒
>
抓取并分析鸿蒙应用内存峰值，生成深度报告
>
用事件模式抓取小红书内存，60秒，--attribution

## Slide 6
05 · 命令行用法
核心脚本参数一览
HarmonyOS 应用内存分析工具
6 / 11
memory_analyze.sh — 抓取
1 --package, -p <包名> 目标应用包名（必需） 2 --duration, -d <秒> 抓取时长（默认 20） 3 --config, -c <文件> 配置文件（推荐 event.txt） 4 --type, -t <类型> nativehook | ftrace 5 | hidumper-only | data 6 --output, -o <目录> 输出目录名（可选） 7 --screen 采集期间同步截屏（~3FPS） 8 --attribution 启用归因分析（仅事件模式）
analyze_peak_memory.py — 分析
1 --db <路径> memory.db 路径（必需） 2 --hidumper <路径> mem_capture.csv（smaps，必需） 3 --hidumper-detail <路径> hidumper_capture.csv（可选） 4 --output <路径> 报告输出路径 5 --peak-strategy pss_max | anon_max | smoothed 6 --deep-dive callchain | timeseries | fd | all
align_screen_timestamps.py
峰值时刻 → 对应截屏帧
get_arkui_node.py
ArkUI 节点树 dump 采集
analyze_single_so.py
指定 SO 内存分配深度分析

## Slide 7
06 · 核心算法
智能穿透归属逻辑
HarmonyOS 应用内存分析工具
7 / 11
调用栈穿透示例
d0
libark_jsruntime.so
基础设施
d13
libace_napi.z.so
基础设施
d22
libuv.so
基础设施
d24
libc++.so operator new
归属帧
d25
libnative_hook
hook 点
穿透
→ 归属到更上层的业务调用者
穿透规则（4 步）
1
找到 hook 点：定位 ohos_malloc_hook / libnative_hook 所在 depth
2
确定归属帧：取 hook 点前一帧（depth - 1）
3
穿透基础设施库：若归属帧是基础设施库，向上查找首个非基础设施库
4
归属业务库：该调用链内存归属于穿透后的帧
基础设施库清单（自动穿透）
C/C++ 标准库
ld-musl · libc++
ArkTS 运行时
ark_jsruntime · ace_napi
事件循环/协程
libuv · libffrt · taskpool
Native Hook
libnative_hook · libdfmalloc
硬件抽象层
libdh-linux · libhmulibs
系统目录库
/bin · /lib · /liblinux

## Slide 8
07 · 归因报告
attribution_report.md · 10 章节结构
HarmonyOS 应用内存分析工具
8 / 11
1
总览
各内存类型 分配 / 释放 / 未释放 汇总
2
差距分析
归因报告 vs hidumper PSS 差距来源
3
Native Heap 归因
Top SO + Top 调用链（穿透到应用 SO）
4
ARKTS Heap 归因
Top 包 + 包×函数 + Top 调用链
5
ION 归因
DMA 缓冲区归属到应用 SO
6
GPU 归因
Vulkan + OpenGL ES 归属应用 SO
7
JS Heap 归因
V8 JS 堆归属到应用 SO
8
filepage other
Preferences / ashmem（取自 smaps）
9
SO 代码段映射
SO 库代码段 PSS / RSS / Size
10
Swap 内存
已换出页面分布（取自 smaps）

## Slide 9
08 · 产物
输出文件结构
HarmonyOS 应用内存分析工具
9 / 11
事件模式 / 统计模式 output/nativehook_<timestamp>/
1 memory.htrace # 原始 trace 文件 2 memory.db # SQLite 数据库 3 mem_capture.csv # smaps（19 列，PSS 时序） 4 hidumper_capture.csv # hidumper --mem（20 列） 5 smaps_detail.csv # 逐映射明细（按 SO 聚合） 6 analysis_report.md # 峰值分析主报告 7 hidumper_analysis.md # hidumper 深度分析 8 attribution_report.md # 归因报告（--attribution） 9 screen_capture/ # 屏幕截屏（--screen） 10 frames/ # 截屏帧（JPEG） 11 timestamps.csv # 对齐时间戳（rel_sec） 12 metadata.json # 元数据
其他模式产物
采样模式
hidumper-only_<app>_<ts>/
hidumper_raw.txt
hidumper_capture.csv（13列）
mem_capture.csv（19列）
hidumper_analysis.md
数据模式
data_<app>_<ts>/
hidumper_capture.csv
mem_capture.csv
memory_time_series.png ★
（PSS 趋势图 + 峰值标记）
关键说明
不采 trace，不生成 memory.db
截屏帧与 trace 共享 rel_sec 时间轴
smaps_detail.csv 按 SO 聚合

## Slide 10
09 · 经验沉淀
专家经验模板 P001–P007
HarmonyOS 应用内存分析工具
10 / 11
ID | 场景 | 优先级 | 关键 Trace 信号
P001 | HEIF 解码器缓冲区泄漏 | P0 | Create PixelMap 持续增长不释放
P002 | 图片解码尺寸过大 | P0 | EXTRawData 高 / 解码尺寸 >> 显示尺寸
P003 | 页面切换资源重叠 | P1 | 页面切换峰值不回落
P004 | ION DMA Buffer 泄漏 | P0 | ION / DMA 持续增长
P005 | PixelMap 转 Buffer 中间拷贝 | P1 | PixelMap 反复 readPixels
P006 | Worker 线程反序列化大对象 | P1 | Worker 线程堆持续增长
P007 | 图形引擎线程池缓冲 | P2 | 图形线程池常驻缓冲
AI 分析 trace 时自动加载专家模板，逐场景匹配并给出优化建议；可复制空白模板（ID+名称 / 优先级 / Trace 信号 / ArkTS 入口 / 根因 / 方案 / 验证 7 字段）扩展场景列表。

## Slide 11
10 · 总结
目录结构与核心价值
HarmonyOS 应用内存分析工具
11 / 11
项目目录结构
1 harmonyos-memory-analyzer/ 2 ├── SKILL.md # 使用指南 3 ├── scripts/ 4 │ ├── memory_analyze.sh # 一键抓取+解析+分析 5 │ ├── analyze_peak_memory.py 6 │ ├── analyze_attribution.py 7 │ ├── analyze_arkts_packages.py 8 │ ├── analyze_single_so.py 9 │ ├── get_arkui_node.py 10 │ └── analyze_arkui_node.py 11 ├── configs/ # hiprofiler 配置 12 ├── references/ # 内部经验文档 13 └── docs/ # 用户教程 / 实战指南
核心价值
精确峰值 + 泄漏检测
事件模式逐分配/释放记录
智能穿透归属
跳过基础设施库，定位业务调用者
10 章节归因报告
Native/ARKTS/ION/GPU/JS/SO/Swap
屏幕截屏同步
内存事件 ↔ 用户操作关联
专家模板 P001–P007
AI 自动匹配优化建议
gitcode.com/hdcck/harmonyos-memory-analyzer
鸿蒙应用 Native Memory / Ftrace 抓取与分析工具链